华南重工7吨17米伸缩臂叉车

（4驱4转）

SOCMA 7t Telescopic handler

(4wheel drive)

- 技术参数

Technical Parameters

| 醒目 Items | Unit | 允差 Deviation allowed | 型号 HNT7017-4T |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 Basic parameter | 额定载荷Rated load | kg | - | 7000 |
|  | 载荷中心距Load center | mm | - | 500 |
|  | 最大外伸距时举升重量 Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 800 |
|  | 全伸臂最大作业高度 Max. Lifting height | m | 1.50% | 16.9(打开支腿) |
|  |  |  |  | 16.8（未打开支腿） |
|  | 最大外伸距（不包含货叉） | m | 1.50% | 11.8 |
|  | 最小离地间隙 Min. Ground clearance | mm | 1.50% | 425 |
|  | 外轮中心最小转弯半径 Min. Turning radius outer tire center | mm | 1.50% | 6250 |
|  | 变幅仰角 Angle | 臂架最大仰角 Boom frame upward angle | ° | ±1 | 70 |
|  |  | 臂架最小仰角 Boom frame downward angle | ° | ±1 | -2 |
|  | 自重 Operating weight | kg | 5% | 17000 |
| 整机外型尺寸Overall dimension | 长度（不含货叉） Length (with fork) | mm | 2% | 6720 |
|  | 宽度 Width | mm | 2% | 2500 |
|  | 高度 Height | mm | 2% | 2710 |
|  | 轴距 | mm | 2% | 3370 |
|  | 前轮距 | mm | 2% | 2125 |
|  | 后轮距 | mm | 2% | 2125 |
| 货叉尺寸Fork size | 长*宽*厚(L*W*T) | mm | - | 1220*150*65 |
| 发动机Engine | 东风康明斯 DF Cummins | - |  | QSB4.5-C160-30 |
| 额定功率Rated power | kw/rpm | - | 119/2200 |
| 变速箱类型Transmission type | - | 静液压传动 Hydraulic static transmission |
| 传动系统Driving system | 空载最大行驶速度Max. Travelling speed (unloaded) | km/h | 10% | 25 |
|  | 爬坡度Gradeability | % | - | 25% |
| 轮胎Tire | 前轮Front 2 pcs | - | - | 14.00-24-32PR |
|  | 后轮Rear 2pcs | - | - | 14.00-24-32PR |
| 支腿张开尺寸 |  | mm | 10% | 3790 |
| 车架校平 |  | ° | 5% | ±8° |
| 容量 | 液压油箱 | L |  | 320 |
|  | 柴油箱 | L |  | 215 |
| Note: the above data are subject to change without prior notice. 备注：由于技术改进，该数据可能与产品不符，如有差异请以产品为准。 |

2.载荷曲线Load Charts

- 最大提升高度（打支腿）17000mm

- 额定载荷：7000kg

- 打支腿在最高点载荷3200kg

- 没打支腿在高处载荷2000kg

- 最大外伸距时举升重量（打支腿）：1000kg

- 最大外伸距时举升重量（不打支腿）：800kg